| ПОГОДЖЕНО Голова фермерського господарства «Агро-КОМ» ____________ М.А. Кишко «___»__________2018р. |  | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Лісоводський професійний аграрний ліцей» _____________ О.В. Боровик «___»___________ 2018р. |
| --- | --- | --- |

Робоча навчальна програма

Професія:  8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

Професійна кваліфікація:  Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (кат."В1")

| Код та назва модуля | Кількість годин на модуль | Код компетентності | Всього годин на компетентність | З них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На професійно-теоретичну підготовку | Виробниче навчання | Виробнича практика |
|  |  |  |  | Всього | В т.ч на ЛПР |  |  |
| ТрВ1-1 Виконання сільськогосподарських (збиральних) робіт на самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнах згідно з вимогами агротехніки та агротехнології. | 68 | ТрВ1-1.1 | 44 | 26 | 4 | 18 |  |
|  |  | ТрВ1-1.2 | 24 | 12 |  | 12 |  |
|  |  |  | 68 | 38 | 4 | 30 |  |
| ТрВ1-2 Виконання слюсарних робіт під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту комбайнів. | 46 | ТрВ1-2.1 | 32 | 14 |  | 18 |  |
|  |  | ТрВ1-2.2 | 14 | 8 |  | 6 |  |
|  |  |  | 46 | 22 |  | 24 |  |
| ТрВ1 – 3.1 Індивідуальне навчання керуванню комбайнами 6 год. |

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол №___ від___червня 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії професії: «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; Тракторист –машиніст сільськогосподарської техніки категорії «А1», «А2», «В1»; Водій автотранспортних засобів категорії «С» Протокол № _____ від «___» ___________2018р. Методичний керівник навчально-виробничої діяльності ІПП _____________________________М.В. Козютинський |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Голова фермерського господарства «Агро-КОМ» ____________ М.А. Кишко «___»__________2018р. |  | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Лісоводський професійний аграрний ліцей» _____________ О.В. Боровик «___»___________ 2018р. |
| --- | --- | --- |

ЗМІСТ

робочої навчальної програми професійно-теоретичної підготовки

Професія:  8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

Професійна кваліфікація:  Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (кат."В1")

Код і назва модуля: Виконання сільськогосподарських (збиральних) робіт на самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнах згідно з вимогами агротехніки та агротехнології.

Код і назва компетентності: ТрВ1-1.1. Виконання збирання зернових, зернобобових та технічних культур.

Зміст компетентності: Загальні відомості з історії комбайнобудування та перспективи його розвитку в Україні. Класифікація та модифікація комбайнів. Комбайни зарубіжних фірм, особливості їх конструкції та технологічного налагодження. Призначення та технічна характеристика зернозбиральних і кукурудзозбиральних комбайнів. Технологічний процес роботи комбайнів. Кабіна і органи керування комбайнами. Особливості керування комбай-нами зарубіжних фірм. Прилади та пристосування безпечної роботи комбайнів. Технічна характеристика і особливості будови та встановлення двигунів на комбайни, будова рам і кріплень. Робочий процес, особливості пуску та умови роботи двигунів. Засоби контролю за роботою двигуна з кабіни.

Блок радіаторів. Повітроочисник. Привід очищення радіаторів.

Регулювання механізму очищення. Привід робочих органів і механізмів комбайна. Будова і порядок роботи механізму вмикання приводу молотарки. Контроль повного вмикання молотарки.

Основні експлуатаційні несправності силової установки комбайнів, способи їх усунення. Безпека праці. Призначення, загальна будова жатної частини комбайнів і з’єднання її з молотаркою комбайна. Встановлення копіювальних башмаків на висоту зрізування стебел. З’єднання корпусу жатки з проставкою, похилою камерою; ущільнювальні пристрої. Будова і процес роботи різального апарата, шнека, мотовила. Якість і надійність їх роботи. Проставка і похила камера, їх призначення, будова. Робота механізму реверса похилої камери, схема його включення. Піднімальний і зрівноважувальний механізми жатної частини. Особливості будови складових частин і процес роботи барабанного підбирача і платформи-підбирача. Схема приводу робочих органів жатної частини, підготовка її до роботи, можливі неполадки жатної частини, способи їх усунення. Загальна будова жатної частини кукурудзозбирального комбайна, напрямні потоки, їх будова, кріплення до рами комбайна, регулювання на висоту зрізування. Різальний апарат, його будова, робота, регулювання і технічний догляд. Механізм приводу робочих органів. Призначення та будова пристроїв до зернозбиральних комбайнів для збирання різних культур. Безпека праці. Загальна будова і процес роботи молотильно-сепарувальної частини комбайна.

Приймальна камера, приймальний бітер. Ущільнення між приймальною і похилою камерами.

Призначення молотильних апаратів, їх типи. Поняття про пропускну здатність молотарки. Будова молотильного апарата. Двобарабанні молотильні апарати. Технологічний процес обмолочування. Механізм регулювання частоти обертів барабана і механізм регулювання дек одно- і двобарабанних молотильних апаратів. Регулювання молотильного апарата залежно від виду збиральних зернових культур та їх стану. Неполадки молотильних апаратів і способи їх усунення. Домолочувальний пристрій, відбійний і проміжний бітери. Соломотряс, його призначення, будова, принцип роботи. Технологічний процес вилучення зернової суміші соломотрясом з обмолоченої маси. Очистка, її призначення і загальна будова механізмів очистки. Основні складові одиниці очистки. Процес вилучення зерна від великих, дрібних і легких домішок. Регулювання решіт і подовжувача очистки залежно від стану культур і якості суміші. Неполадки очистки і способи їх усунення.

Конструктивні особливості та технологічний процес роботи аксіально-роторного молотильно-сепарувального апарата.

Будова і принцип дії зернових та колосових шнеків і елеваторів. Привід шнеків і елеваторів, їх регулювання.

Призначення бункера, його місткість, будова і розміщення на комбайні. Робота гідропульсаторів, віброзбуджувача і сигналізаторів. Привід вивантажувального пристрою. Призначення, місткість і будова копнувача. Принцип дії механізму і автомата вивантаження копиці, гідроавтоматичної системи закриття клапана та сигнального пристрою. Неполадки копнувача та способи їх усунення. Подрібнювач соломи, його будова, процес роботи та регулювання.

Безпека праці. Технологічне налагодження комбайнів. Послідовність регулювальних робіт з урахуванням агротехнічного оцінювання поля.

Переобладнання комбайнів для збирання зернових роздільним способом. Навішування жаток на комбайн. Привід валкових жаток комбайнів для збирання соняшнику, бобових культур, кукурудзи на зерно, насінників трав. Переобладнання комбайна для роботи з підбирачем. Приймання комбайна. Перевірка технічного стану. Підготовка до роботи. Обкатка комбайна. Безпека праці.

ЛПР Вивчення будови двигунів комбайнів.

ЛПР Вивчення будови жатної частини зернобиральних комбайнів. Їх регулювання.

Агровимоги до збирання зернових зернобобових та технічних культур. Підготовка поля до збирання. Технологічні способи збирання зернових та інших культур.

ЛПР Вивчення схем розбивки поля на загінки.

Види чорних і кольорових металів, неметалевих конструкційних матеріалів, що використовують для ремонту комбайнів, їх основні властивості. Вимірювальний інструмент та універсальні засоби вимірювань. Державна система стандартизації, її сутність. Допуски і посадки, їх позначення і практичне застосування. Квалітети точності. Види слюсарних робіт, що виконує тракторист-машиніст під час ремонту та технічного обслуговування зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів. Організація ремонту комбайнів. Нормативно-технічна документація з ремонту комбайнів. Терміни експлуатації комбайнів. Види спрацювань, їх характеристика. Види ремонту і періодичність їх проведення. Інструмент та пристрої для виконання розбирально-складальних і ремонтних робіт.

Код і назва компетентності: ТрВ1-1.2 . Виконання збирання кукурудзи.

Зміст компетентності: Загальна будова жатної частини кукурудзозбирального комбайна, напрямні потоки, їх будова, кріплення до рами комбайна, регулювання на висоту зрізування. Різальний апарат, його будова, робота, регулювання і технічний догляд. Подавальні та піднімальні ланцюги. Качановідривні апарати, їх будова. Робота гвинтових конвеєрів качанів і стебел. Робота жатки з автоматичним керуванням висоти зрізу. Пристрій для піднімання полеглих і нахилених стебел. Будова і робота автомата спрямування потоків.  Призначення, принцип роботи, загальна будова очисника качанів.

Блок очисника. Схема приводу очисних вальців. Притискний пристрій. Конвеєр обгорток. Пристрій для відділення зерна. Конвеєри качанів. Регулювання натягу стрічки конвеєра. Призначення вентилятора. Автоматична зчіпка. Капот. Пристрої для збирання неколосових культур (соняшнику, кукурудзи на зерно, круп’яних культур, насінників бобових і злакових).

Безпека праці. Призначення, будова і робота подрібнювача та силосопроводу. Ножовий барабан, конструктивні особливості, принцип роботи, регулювання. Силосопровід. Приєднання його до кожуха подрібнювача. Механізм переведення силосопроводу в робоче і транспортне положення. Порівняльна характеристика конструкції та технологічного процесу роботи самохідного кукурудзозбирального комбайна з причіпним комбайном. Безпека праці.

ЛПР Вивчення будови подрібнювача і силосопроводу самохідного кукурудзозбирального комбайна. Їх регулювання.

Технологічні способи збирання кукурудзи.Підготовка поля до збирання кукурудзи. Регулювання висоти зрізу стебел.

Загальна схема технологічного процесу ремонту зернозбиральних комбайнів. Технічні умови на їх ремонт. Порядок розбирання і дефектування. Ремонт жатної та молотильно-сепарувальної частини. Ремонт трансмісії, ходової частини. Порядок складання та регулювання основних вузлів та агрегатів. Загальна схема технологічного процесу ремонту кукурудзозбиральних комбайнів. Технічні умови на ремонт. Порядок розбирання і дефектування. Ремонт жатної частини, подрібнювача, очисника качанів. Контроль за якістю ремонту. Безпека праці.

Модульний контроль (тестові завдання).

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол №___ від___червня 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії професії: «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; Тракторист –машиніст сільськогосподарської техніки категорії «А1», «А2», «В1»; Водій автотранспортних засобів категорії «С» Протокол № _____від «___» ____________2018р. Методичний керівник навчально-виробничої діяльності ІПП _____________________________ М.В. Козютинський |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Голова фермерського господарства «Агро-КОМ» ____________ М.А. Кишко «___»__________2018р. |  | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Лісоводський професійний аграрний ліцей» _____________ О.В. Боровик «___»___________ 2018р. |
| --- | --- | --- |

ЗМІСТ

робочої навчальної програми професійно-теоретичної підготовки

Професія:  8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

Професійна кваліфікація:  Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (кат."В1")

Код і назва модуля: ТрВ1-2 Виконання слюсарних робіт під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту комбайнів.

Код і назва компетентності: ТрВ1-2.1 Виконання операцій технічного обслуговування.

Зміст  компетентності:  Загальна будова ходової частини зернозбирального комбайна з механічною і гідравлічною силовою передачею. Міст ведучих коліс з механічним приводом. Будова і робота варіатора ходової частини, муфти зчеплення, коробки передач, блокувальних механізмів і гальм. Будова і робота моста ведучих коліс комбайна з гідрооб’ємним приводом. Головні частини приводу. Особливості керування коробкою передач з гідроприводом.

Будова і робота бортових редукторів з колісними гальмами. Регулювання гальм.

Мости напрямних коліс зернозбиральних комбайнів, їх будова. Правила монтажу і демонтажу коліс.

Гусенична ходова частина. Будова і робота знімних гусеничних рушіїв.

Основні регулювання ходової частини. Можливі експлуатаційні неполадки ходової частини і способи їх усунення.

Безпека праці. Гідравлічна система, її призначення, схема роботи. Характеристика основної гідравлічної системи. Призначення, будова і робота вузлів та агрегатів гідросистеми: шестеренного насоса, гідророзподільників з механічним і електромагнітним керуванням клапанів та гідрозамків, гідроциліндрів плунжерного і поршневого типів, гідробаків, фільтрів.

Гідросистема рульового керування, її призначення і будова, схема роботи.

Особливості планово-запобіжної системи технічного обслуговування комбайнів, її сутність і значення. Види та періодичність технічного обслуговування комбайнів.

Нормативно-технічна документація з технічного обслуговування комбайнів. Технічне діагностування комбайнів. Основні засоби технічного діагностування. Призначення і характеристика переносних діагностичних комплектів.

Призначення і робота обладнання для змащення і заправлення комбайнів маслом. Заправлення гідростатичної трансмісії маслом. Безпека праці. Значення технічного обслуговування у підвищенні високої надійності машин та їх ефективної експлуатації. Зміст технічного обслуговування під час підготовки комбайнів до експлуатації. Види обкатки комбайна та основні технічні вимоги. Режими обкатки. Операції технічного обслуговування після закінчення експлуатаційної обкатки.

Технологія технічного обслуговування комбайнів. Зміст операцій щозмінного технічного обслуговування, ТО-1 і ТО-2. Технічне обслуговування двигунів, агрегатів та механізмів силової передачі, ходової частини, механізмів керування і електрообладнання.Правила і порядок виконання операцій технічного обслуговування. Обов’язки тракториста-машиніста під час проведення технічного обслуговування комбайнів у період їх експлуатації. Безпека праці.

Код і назва компетентності: ТрВ1-2.2  Виконання ремонту зерно-і кукурудзозбиральних комбайнів.

Зміст  компетентності : Загальна схема електрообладнання комбайнів. Класифікація електрообладнання за функціональними ознаками. Призначення приладів електрообладнання та їх монтаж на комбайні. Розміщення та кріплення джерел струму (акумуляторної батареї, генератора), умови їх експлуатації. Неполадки акумуляторних батарей і генераторів, способи їх виявлення та усунення. Правила користування приладами освітлення і сигналізації, контрольно-вимірювальними приладами мікроклімату. Особливості керування робочими органами і механізмами комбайна за допомогою електрогідравлічної системи. Основні складові електронних контрольно-вимірювальних приладів. Автоматична система контролю (АСК) №1, призначення, характеристика, загальна будова. Блоки автоматичної системи контролю: вимірювання частоти обертання, контролю зниження частоти обертання, світлової та звукової сигналізації, індикації втрат, пуску двигуна, запобіжників. Призначення блоків, процес роботи. Розміщення датчиків на комбайні. Правила підготовки до роботи і експлуатація автоматичної системи контролю. Покажчик втрат зерна, його призначення і принцип дії.

Конструктивні особливості автоматичної системи контролю кукурудзозбирального комбайна. Безпека праці.

Типові несправності зернових та кукурудзозбиральних комбайнів. Проведення поточного та капітального ремонту комбайнів.Значення та загальні вимоги до зберігання комбайнів. Види та способи зберігання комбайнів. Підготовка комбайнів до тривалого зберігання. Зняття вузлів і агрегатів для закритого зберігання. Герметизація комбайна. Технічне обслуговування комбайнів у період їх зберігання. Перелік і послідовність виконання операції, що виконуються під час знімання комбайна з тривалого зберігання. Безпека праці.

Модульний контроль ( контрольна робота).

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол №___ від___червня 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії професії: «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; Тракторист –машиніст сільськогосподарської техніки категорії «А1», «А2», «В1»; Водій автотранспортних засобів категорії «С» Протокол № _____від «___» ____________2018р. Методичний керівник навчально-виробничої діяльності ІПП _____________________________ М.В. Козютинський |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Голова фермерського господарства «Агро-КОМ» ____________ М.А. Кишко «___»__________2018р. |  | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Лісоводський професійний аграрний ліцей» _____________ О.В. Боровик «___»___________ 2018р. |
| --- | --- | --- |

ЗМІСТ

робочої начальної програми виробничого навчання

Професія:   Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

Професійна кваліфікація:  тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії В1

Код і назва модуля: ТрВ1-1 Виконання сільськогосподарських (збиральних) робіт на самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнах згідно з вимогами агротехніки та агротехнології.

Код і назва компетентності: ТрВ1-1.1. Виконання збирання зернових, зернобобових та технічних культур.

Зміст компетентності:  Готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; готувати поле до роботи. Самостійно виконувати сільськогосподарські (збиральні) роботи на самохідних зернозбиральних комбайнах згідно з вимогами агротехніки та агротехнології, а саме: збирання зернових та зернобобових культур; підбирання валків хлібної маси з покосів; збирання соняшнику; збирання насінників трав; збирання гречки та проса; збирання гірчиці та ріпаку; збирання сої. Перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію. Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища.

Код і назва компетентності:   Тр. В1- 1.2 Виконання збирання кукурудзи.

Зміст компетентності:  Готувати робоче місце, вживати заходів з метою уникнення шкоди для людей та довкілля; готувати  поле до роботи. Самостійно виконувати сільськогосподарські (збиральні) роботи на самохідних кукурудзозбиральних комбайнах згідно з вимогами агротехніки та агротехнології, а саме: збирання кукурудзи на зерно в качанах; збирання кукурудзи на зерно з обмолотом качанів. Перевіряти якість виконаної роботи; проводити розрахунки, оформляти документацію. Дотримуватись вимог охорони праці та збереження оточуючого середовища.

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол №___ від___червня 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії професії: «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; Тракторист –машиніст сільськогосподарської техніки категорії «А1», «А2», «В1»; Водій автотранспортних засобів категорії «С» Протокол № _____від «___» ____________2018р. Методичний керівник навчально-виробничої діяльності ІПП _____________________________ М.В. Козютинський |
| --- | --- |

Перевірна робота за модулем.

| ПОГОДЖЕНО Голова фермерського господарства «Агро-КОМ» ____________ М.А. Кишко «___»__________2018р. |  | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ДНЗ «Лісоводський професійний аграрний ліцей» _____________ О.В. Боровик «___»___________ 2018р. |
| --- | --- | --- |

ЗМІСТ

робочої начальної програми виробничого навчання

Професія:   Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

Професійна кваліфікація:  тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії В1

Код і назва модуля: ТрВ1-2 Виконання слюсарних робіт під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту комбайнів.

Код і назва компетентності: ТрВ1-2.1 Виконання операцій технічного обслуговування.

Зміст компетентності: Виконувати слюсарні роботи середньої складності під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту комбайнів. Виконувати операції щозмінного технічного обслуговування; виконувати періодичне технічне обслуговування №1,2; виконувати сезонне технічне обслуговування. Освоєння операцій із технічного обслуговування комбайна під час підготовки до експлуатаційної обкатки, в період обкатки та після її закінчення. Готувати техніку до зберігання, переобладнувати комбайни для збирання різних культур. Забезпечувати захист машин від корозії під час ставлення їх на зберігання. Проводити технічне обслуговування в процесі підготовки до зберігання і в період зберігання та знімання сільськогосподарської техніки із зберігання.

Дотримуватись технологічних вимог та безпечних методів праці.

Код і назва компетентності:   Тр. В1- 2.2 Виконання ремонту зерно-і кукурудзозбиральних комбайнів.

Зміст компетентності:  Готувати робоче місце; користуватись інструкціями з експлуатації машин. Виконувати слюсарні роботи середньої складності під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту комбайнів. Перевіряти та регулювати натяг привідних пасів, тиск повітря в шинах, зазори між клапанами та коромислами, зчеплення основного двигуна. Змащувати складові частини комбайнів відповідно до таблиці та карти мащення. Дотримуватись технологічних вимог та безпечних методів праці.

Код і назва компетентності:   ТрВ1 – 3.1 Індивідуальне навчання керуванню комбайнами.

Зміст компетентності: Користуватись органами керування комбайна. Запускати двигун. Керувати комбайном з навішеною жаткою по прямій та з поворотами. Виконувати безпечні способи розвороту. Керувати комбайном з буксируванням жатки. Керувати комбайном з причепом Керувати комбайном з тракторним причепом. Проїжджати через ворота. Рухатись комбайном заднім ходом. Ставити комбайн на стоянку. Дотpимутись пpавил доpожнього pуху та безпеки руху.

Перевірна робота за модулем.

| Схвалено на засіданні педагогічної ради Протокол №___ від___червня 2018 р. | Розглянуто на засіданні методичної комісії професії: «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; Тракторист –машиніст сільськогосподарської техніки категорії «А1», «А2», «В1»; Водій автотранспортних засобів категорії «С» Протокол № _____від «___» ____________2018р. Методичний керівник навчально-виробничої діяльності ІПП _____________________________ М.В. Козютинський |
| --- | --- |